## Перечень основных видов работ по текущему ремонту домов

| Согласовано | Согласовано |
| --- | --- |
| Начальник производственного отдела МУП «МУК» Д.Ш. Рухля | Директор МУП « МУК» А.И.Можарин |

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ВИДОВ РАБОТ

ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ДОМОВ

1.      Фундаменты.

1.1.   Ремонт отмостки вокруг здания с восстановлением до 20% общей площади отмостки.

1.2.    Ремонт кирпичных стен приямков.

2.      Стены.

2.1.    Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов, отверстий.

2.2.   Заделка отверстий в бетонных и ж\б стенах.

3.      Крыши и покрытия.

3.1.   Усиление стропильных ног нашивкой обрезков досок или других дополнительных крепл

3.2.   Ремонт слуховых окон.

3.3.   Восстановление или ремонт выходов на кровлю.

3.4.   Смена мягкой кровли в два слоя отдельными местами до 20% общей площади покрытия.

3.5.    Смена поврежденных листов асбестоцементных кровель до 20% общей площади покрытия.

3.6.   Смена местами обрешетки крыши (при разобранной крыше).

3.7.   Изготовление отдельных частей водосточных труб.

3.8.    Смена ухватов для водосточных труб.

3.9.   Ремонт водосточных труб.

3.10.  Смена частей водосточных труб

3.11.  Смена покрытия зонтов, подоконных отливов и карнизов из кровельной стали, парапетов.

3.12.  Смена обделок примыканий из листовой стали.

3.13.  Смена колпаков дымовых и вентиляционных труб.

3.14.  Ремонт воронок внутренних водостоков.

4.      Перекрытия и полы.

4.1.   Заделка борозд, отверстий в бетонных перекрытиях.

4.2.   Дополнительное утепление чердачных перекрытий с добавлением засыпки (до 20%общей площади утепления).

4.3.   Заделка выбоин в цементных, бетонных и асфальтовых полах (до 20% общей площади полов).

5.      Окна и двери.

5.1.   Ремонт оконных переплетов.

5.2.   Ремонт форточек.

5.3.   Ремонт подоконных досок без снятия с места.

5.4.   Ремонт дверных полотен.

5.5.   Смена дверных и оконных петель.

5.6.   Нашивка брусков на дверные коробки.

5.7.   Укрепление оконных и дверных наличников

5.8.   Смена стекол

6.      Лестницы, крыльца.

6.1.   Заделка выбоин в каменных ступенях.

6.2.   Ремонт ж\б и бетонных ступеней на месте.

6.3.   Замена отдельных ж\б и каменных ступеней.

6.4.   Ремонт лестничных решеток

6.5.   Смена отдельных частей поручней.

6.6.   Внутренние штукатурные и малярные работы.

6.7.   Окраска помещений и отдельных конструкций.

6.8.   Восстановление защитного слоя в местах оголенной арматуры ж\б конструкций, козырьков над входами в подъезд.

6.9.   Восстановление козырьков.

7.      Фасады

7.1.   . Ремонт обыкновенной штукатурки цоколя (до 20% площади цоколя)

7.2.   Окраска цоколя здания обычными составами.

7.3.   . Укрепление слабодержащихся кирпичей на фасадах.

8.      Отопление, горячее водоснабжение

8.1 Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных труб (до 20% его протяженности).

8.2. Смена радиаторных блоков в местах общего пользования.

8.3. Переборка секций радиаторного блока в местах общего пользования.

8.4. Смена параллельной задвижки.

8.5. Смена запорной арматуры

8.6. Установка кранов для спуска воздуха из системы.

8.7. Восстановление разрушенной тепловой изоляции (до 40% общего объема изоляции).

8.8. Укрепление расширительных баков и трубопроводов на чердаке.

8.9. Замена узла учета.

9. Водоснабжение, водоотведение

9.1 Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных труб.

9.2. Смена отдельных участков трубопроводов канализации

9.3. Смена запорной арматуры

9.4. Замена узла учета.

10. Электроосвещение

10.1  Замена неисправных участков электрической сети здания

10.2. Замена вышедших из строя электроустановочных изделий

10.3. Замена светильников.

10.4. Замена предохранителей, автоматических выключателей.

10.5. Замена щитов.

10.6. Замена реле времени

10.7. Замена рубильника

10.8. Замена узла учета.