Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензия № 40-00011Ф выдана 18 февраля 2013 г. Федеральной службой Государственной регистрации, кадастра и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161-3, выданное 18 октября 2011 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Контракт № 0137300016912000033-0158205-01 от 6 ноября 2012 года Экземпляр № 1 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН муниципального образования городское поселение «Город Белоусово» муниципального района «Жуковский район» Калужской области Положения по территориальному планированию Калуга 2013 г.

Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензия № 40-00011Ф выдана 18 февраля 2013 г. Федеральной службой Государственной регистрации, кадастра и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161-3, выданное 18 октября 2011 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Контракт № 0137300016912000033-0158205-01 от 6 ноября 2012 года Экземпляр № 1 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН муниципального образования городское поселение «Город Белоусово» муниципального района «Жуковский район» Калужской области Положения по территориальному планированию Председатель кооператива К.Г. Чистов Начальник отдела С.Г. Чистова Калуга 2013 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

СОСТАВ ПРОЕКТА	3

ВВЕДЕНИЕ	3

I. Цели и задачи территориального планирования	3

II. Перечень мероприятий по территориальному планированию	3

II.1.1 Мероприятия по административно-территориальному устройству территории городского поселения	3

II.1.2 Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры городского поселения	3

II.1.3 Мероприятия по демографической структуре городского поселения	3

II.1.4 Мероприятия по обеспечению городского поселения объектами жилой инфраструктуры	3

II.1.5 Мероприятия по развитию системы культурно-бытового обслуживания	3

II.1.6 Мероприятия по развитию объектов массового отдыха, благоустройству и озеленению территории	3

II.1.7 Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры	3

II.1.8 Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия	3

II.1.9 Мероприятия по улучшению состояния окружающей среды	3

II.1.10 Мероприятия по санитарной очистке территории	3

II.1.11 Мероприятия по обеспечению территории городского поселения местами захоронения	3

II.1.12 Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры	3

II.1.13 Мероприятия по инженерной подготовке территории	3

Список используемой литературы:	3

## СОСТАВ ПРОЕКТА

I. Текстовые материалы

| №№ п/п | Наименование материалов |
| --- | --- |
| 1 | Проект генерального плана МО ГП «Город Белоусово» МР «Жуковский район» Калужской области. Материалы по обоснованию проекта. Пояснительная записка, том 1 |
| 2 | Проект генерального плана МО ГП «Город Белоусово» МР «Жуковский район» Калужской области. Положения о территориальном планировании. Пояснительная записка, том 2 |
| 3 | Проект генерального плана МО ГП «Город Белоусово» МР «Жуковский район» Калужской области. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Пояснительная записка, том 3 |

II. Графические материалы

| №№ п/п | Наименование картографического материала | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | Материалы по обоснованию проекта |
| 1.1 | Карта инженерной инфраструктуры муниципального образования городское поселение «Город Белоусово» муниципального района «Жуковский район» Калужской области | 1:5 000 |
| 1.2 | Карта транспортной инфраструктуры муниципального образования городское поселение «Город Белоусово» муниципального района «Жуковский район» Калужской области | 1:5 000 |
| 1.3 | Карта границ зон с особыми условиями использования территории муниципального образования городское поселение «Город Белоусово» муниципального района «Жуковский район» Калужской области | 1:5 000 |
| 1.4 | Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера муниципального образования городское поселение «Город Белоусово» муниципального района «Жуковский район» Калужской области | 1:5 000 |
| 2 | Положения о территориальном планировании |
| 2.1 | Карта границ населенных пунктов муниципального образования городское поселение «Город Белоусово» муниципального района «Жуковский район» Калужской области | 1:5 000 |
| 2.2 | Карта функционального зонирования территории муниципального образования городское поселение «Город Белоусово» муниципального района «Жуковский район» Калужской области | 1:5 000 |
| 2.3 | Карта планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения муниципального образования городское поселение «Город Белоусово» муниципального района «Жуковский район» Калужской области | 1:5 000 |

## ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план муниципального образования городское поселение «Город Белоусово» муниципального района «Жуковский район», (МО ГП «Город Белоусово», далее – городское  поселение) разработан в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ (далее – Градостроительный кодекс РФ), Федеральным законом  от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ», с учетом  Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 года №244.

Основанием для разработки генерального плана является контракт № 0137300016912000033-0158205-01 от 6 ноября 2012 года.

В соответствии со ст. 23 Градостроительного кодекса РФ содержание генерального плана состоит из материалов по обоснованию проектных решений и  положений о территориальном планировании, которые оформляются в виде текстовых, табличных и графических материалов.

Положения о  территориальном планировании в текстовом виде включают в себя:

- Цели и задачи территориального планирования

- Перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения.

Карты в составе положений о территориальном планировании:

- Карта границ населенных пунктов;

- Карта функционального зонирования территории;

- Карта планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения.

# I. Цели и задачи территориального планирования

В современных социально-экономических и политических условиях Генеральный план, как стратегический документ, должен стать инструментом управления градостроительной деятельности, определяющий направления развития муниципального образования городское поселение «Город Белоусово». Поэтому в генеральном плане затрагиваются вопросы не только территориального и функционального зонирования, но и другие важные вопросы - транспортной доступности, надежности всех инфраструктур, уровня воздействия вредных выбросов на здоровье населения и др.

Основной целью Генерального плана является создание благоприятной среды жизнедеятельности населения и условий для устойчивого градостроительного и социально-экономического развития территории в интересах настоящего и будущих поколений.

В числе основных задач улучшения качества городской среды и устойчивости градостроительного развития Генеральный план предусматривает:

- развитие и преобразование функционально-планировочной структуры поселения;

- развитие и размещение объектов капитального строительства транспортной и инженерной инфраструктуры;

- развитие и размещение объектов капитального строительства местного значения в сфере социального и культурно-бытового обслуживания;

- развитие и размещение объектов капитального строительства регионального значения в сфере промышленности;

- повышение качества жилищного фонда поселения;

- сохранение объектов исторического и культурного наследия;

- улучшение экологической обстановки и охрана окружающей среды;

- санитарная очистка территории;

- предотвращение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- инженерная подготовка территории.

Генеральный план МО разработан на следующие проектные периоды:

I этап (первая очередь) – 2023 г,  II этап (расчетный срок) – 2038 г.

# II. Перечень мероприятий по территориальному планированию

### II.1.1 Мероприятия по административно-территориальному устройству территории городского поселения

Границы и статус городского поселения «Город Белоусово» установлены Законом Калужской области № 229-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Калужской области» от 5 июля 2006 года и Законом Калужской области № 7-ОЗ «Об установлении границ муниципальных образований, расположенных на территории административно-территориальных единиц «Бабынинский район», «Боровский район», «Дзержинский район» «Жуковский район», «Износковский район», «Козельский район», «Малоярославецкий район», «Мосальский район», «Ферзиковский район», «Хвастовичский район», «Город Калуга», «Город Обнинск», и наделении их статусом городского поселения, сельского поселения, городского округа, муниципального района» от 28 декабря 2004 года.  В соответствии с законом в состав МО ГП «Город Белоусово» входит 1 населенный пункт: Город Белоусово.

Согласно схемы территориального планирования МР «Жуковский район» и проектов генеральных планов Городского округа «Город Обнинск» и МО ГП «Деревня Верховье» планируется изменение границы муниципального образования.

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу административно-территориального устройства территории городского поселения

Таблица № 1

| № п/п | Наименование мероприятия | Площадь | Этапы реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Существующая площадь МО ГП «Город Белоусово» | 456,6 га | - |
| 1. | Увеличение площади МО ГП «Город Белоусово» за счет присоединение территории МО СП «Деревня Верховье» с включением в состав городского поселения дер. Алешенки | + 753 га | 2015 г |
| 2. | Уменьшение площади МО ГП «Город Белоусово» за счет увеличения площади Городского округа «Город Обнинск» | -15 га | 2015г |
| Итого площадь МО ГП «Город Белоусово» составит: | 1194,6 га |  |

Таблица приведения в соответствия границы города Белоусово

таблица 2

| Кадастровый номер | Площадь земель, га | Использование | Собственник земельного участка | Этапы реализации, годы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Включение участков в границы города |
| кад. кв. 40:07:210601 уч.23; 24; 25; 22; 20 | 2,7 | Существующая городская застройка (присвоена категория в ГКН земли населенных пунктов г. Белоусово). Данная территория исключена из состава земель лесного фонда на основании Постановления РСФСР от 03.01.86 г. № 10 | Частная | 2015-2023 |
| кад. уч. 40:07:210110:2300 40:07:000000:647 | 0,6 | Существующая городская застройка (присвоена категория в ГКН земли населенных пунктов г. Белоусово) | Частная | 2015-2023 |
| кад. кв. 40:07:210107 кад. уч. 40:07:210107:37 | 1,4 |  |  |  |
| кад. уч. 40:07:082501:216 | 0,1 |  |  |  |
| кад. кв. 40:07:082501 | 0,3 |  |  |  |
| кад. кв. 40:07:082601 | 0,3 | Для присоединения анклава | Частная | 2015-2023 |
| кад. кв. 40:07:081703 уч.4; 24; 20; 9; 11; 67; 28; 18; 22; 8; 10; 12; 5; 45; 17; 13; 23; 16; 19. кад. кв. 40:07:082401 уч. 498; 504; 494; 495; 507; 502; 493; 492; 505; 499; 508; 506. | 10,9 | Включение анклавного участка, существующая жилая застройка ул. Киевская (присвоена категория в ГКН земли населенных пунктов г. Белоусово) | Частная | 2015-2023 |
| кад. кв. 40:07:081702 уч.73; 15; 23; 3 кад. кв. 40:07:081702 уч.86; 59; 92; 91; 28; 46; 102; 87; 97; 112; 113; 17; 162; 74; 19; 61; 11; 47; 47; 88; 89; 95; 45; 103; 69; 21; 96; 50; 40; 3; 101; 83; 29; 24; 90; 100; 58; 42; 107; 108; 53; 7; 70; 16; 18; 85; 36; 20; 55; 84; 33; 15; 93, 94. | 21,2 | Включение существующей жилой застройки с присвоенной адресной привязкой «дер. Верховье-1» (отсутствует в законе 51-ОЗ 30.09.10 г.) с присвоенной категорией в ГКН земли населенных пунктов. | Частная | 2015-2023 |
| Всего: | 37,5 |  |  |  |
| Исключение участков из границ города |
| кад. кв. 40:07:082501 | 0,2 | Земли сельскохозяйственного назначения (территория с/т «Речек-2») | Частная | 2015-2023 |
| кад. уч. 40:07:081703:21 | 1,3 | Анклав (присвоена категория в ГКН земли населенных пунктов г. Белоусово) в перспективе войдет в городскую черту города Обнинска | Частная | 2015-2023 |
| Жуковское лесничество, Угодско-заводское участковое лесничество, свх. Белоусовский кв. 1 выделы 10; 11; 12; 27. | 23,7 | Земли лесного фонда | Федеральная | 2015-2023 |
| Жуковское лесничество, Угодско-заводское участковое лесничество, ГЛФ кв. 60, выдел 4. | 0,1 | Земли лесного фонда | Федеральная | 2015-2023 |
| Всего: | 25,3 |  |  |  |

Баланс земель территории городского поселения

Таблица 3

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь территории городского поселения | га | 456,6 | 1194,6 |
| 1. | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 83,8 | 228,3 |
| 2. | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения | га | 16,3 | 12,9 |
| 3. | Земли особо охраняемых территорий и объектов | га | 0 | 0 |
| 4. | Земли лесного фонда | га | 48,4 | 583,5 |
| 5. | Земли водного фонда | га | 0 | 24,0 |
| 6. | Земли запаса | га | 0 | 0 |
| 7. | Земли населенных пунктов | га | 308,1 (295,9+12,2 два анклавных участка с установленной категорией земли населенных пунктов и адресной привязкой г. Белоусово) | 345,9 |
| Город Белоусово |
| 7.1 | Площадь населенного пункта | га | 295,9 1 | 308,1 |
| Деревня Алешинка |
| 7.2 | Площадь населенного пункта | га | 0 | 37,8 2 |

1-Площадь города Белоусово по материалам установления границ (делимитации) 2003 г.

2-Площадь дер. Алешинка установленная Генеральным планом МО СП «Деревня Верховье»2011г.

Для установления границы населенных пунктов, после утверждения генерального плана, администрации городского поселения необходимо подготовить пакет закоординированных картографических материалов, текстовое описание прохождения границ и соответствующие обоснования, провести кадастровые работы для установления границ земельных участков в соответствии с планируемыми границами.

### II.1.2 Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры городского поселения

Существующие параметры функциональных зон посчитаны с учетом площадей представленных в таблице 2.

Параметры функциональных зон населенных пунктов городского поселения

Таблица 3

| Название зоны | Зонирование территории н.п. га |
| --- | --- |
|  | Существующее положение | Расчетный срок |
| По всем населенным пунктам |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 95,9 | 139,5 |
| Зона застройки малоэтажными жилыми домами | 10,5 | 10,5 |
| Зона застройки многоэтажными жилыми домами | 39,1 | 39,1 |
| Зона размещения садово-дачных участков | 25,3 | 25,3 |
| Зона сельскохозяйственного использования | 1,6 | 5,3 |
| Зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства | 0 | 1,6 |
| Зоны общественно-делового назначения | 7,9 | 6,6 |
| Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры | 29,0 | 39,1 |
| Зоны производственного использования | 63,9 | 63,9 |
| Зона водных объектов | 13,6 | 14,0 |
| Зона рекреационного назначения | 0 | 1,0 |
| Общая площадь | 286,8 | 345,9 |
| Город Белоусово |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 95,9 | 110,6 |
| Зона застройки малоэтажными жилыми домами | 10,5 | 10,5 |
| Зона застройки многоэтажными жилыми домами | 39,1 | 39,1 |
| Зона размещения садово-дачных участков | 25,3 | 25,3 |
| Зона сельскохозяйственного использования | 1,6 | 1,6 |
| Зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства | 0 | 1,6 |
| Зоны общественно-делового назначения | 7,9 | 6,6 |
| Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры | 29,0 | 34,9 |
| Зоны производственного использования | 63,9 | 63,9 |
| Зона водных объектов | 13,6 | 14,0 |
| Общая площадь | 286,8 | 308,1 |
| Деревня Алешинка |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | В настоящее время не входит в состав МО ГП «Город Белоусово» | 28,9 |
| Зона сельскохозяйственного использования |  | 3,7 |
| Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры |  | 4,2 |
| Зона рекреационного назначения |  | 1,0 |
| Общая площадь |  | 37,8 |

### II.1.3 Мероприятия по демографической структуре городского поселения

При сохранении существующих демографических тенденций, в том числе положительного миграционного потока, в перспективе 25 лет численность населения ожидается стабильной, хотя возможно и снижение численности жителей. Величина прироста населения в городе Белоусове будет варьировать в зависимости от темпов развития города, его экономики, бытовой и культурной инфраструктуры. При существующих тенденциях численность населения МО ГП «Город Белоусово» к 2037 году составит 8,5 тысяч человек. Однако, фактически демографическая ситуация в городском поселении может оказаться другой. Территориальная близость городов Обнинск, Балабаново, развитие индустриального парка Ворсино, социальная стабильность может способствовать привлечению в поселение мигрантов из других территорий.

МО ГП «Город Белоусово»

Этапы                                                                                Численность населения

Современное состояние   (2012год)                                            8407 человек

Первая очередь                                                                              8450 человек

Расчетный срок                                                                              8500 человек

### II.1.4 Мероприятия по обеспечению городского поселения объектами жилой инфраструктуры

Для достижения основной  цели жилищной политики, выдвинутой федеральными и региональными программами, Генеральный план предлагает решение следующих задач:

- строительство до конца расчетного срока 120,4 тыс. м2 жилищного фонда, для обеспечения посемейного расселения населения со средним показателем обеспеченности жилищным фондом 30 м2/чел. В настоящее время обеспеченность жилищным фондом в городе составляет 17,8 м2/чел, при нормативе для городской местности 30м2/чел.;

- ликвидация аварийного и ветхого жилищного фонда;

- формирование комплексной жилой среды, отвечающей социальным требованиям доступности объектов и центров повседневного обслуживания, городского транспорта, рекреации;

В таблице 4 представлены данные о движении жилищного фонда по этапам реализации Генерального плана.

Движение жилищного фонда по реализации Генерального плана

(тыс. м2 общей площади)

Таблица №4

| Этапы реализации | Существующий фонд на начало периода | Объем сносимого фонда за период | Сохраняемый фонд | Объем нового строительства | Объем фонда на конец периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Первая очередь (до 2023г.) | 149,9 | 10,3 | 139,6 | 51,2 | 190,8 |
| Расчетный срок (до 2038 г.) | 190,8 | 5,0 | 185,8 | 69,2 | 255,0 |

Новое жилищное строительство на территории города Белоусово будет осуществляться за счет уплотнения существующей жилой застройки и на месте сносимого аварийного и ветхого жилого фонда.

### II.1.5 Мероприятия по развитию системы культурно-бытового обслуживания

Формирование и развитие системы культурно-бытового обслуживания в значительной мере способствует достижению главной цели градостроительной политики – обеспечения комфортности проживания населения.

Перечень мероприятий территориального планирования

по объектам культурно-бытового обслуживания

Таблица 5

| № п/п | Наименование мероприятия | Показатели | Этапы реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детские дошкольные учреждения |
| 1.1 | Строительства детского сада по ул. Гурьянова д.1 | 120 мест | Первая очередь |
| 1.2 | Строительства детского сада в районе ул. Школьная -ул. Московская | 120 мест | Расчетный срок |
| 1.3 | Капитальный ремонт детского сада «Березка» | - | Первая очередь |
| 1.4 | Доведение обеспеченности дошкольными учреждениями до уровня 100% охвата детей | - | Расчетный срок |
| 2 | Общеобразовательные учреждения |
| 2.1 | Капитальный ремонт двух зданий школы по ул. Гурьянова и ул. Московской. | - | Расчетный срок |
| 3 | Внешкольные образовательные учреждения |
| 3.1 | Капитальный ремонт здания школы искусств | - | Первая очередь |
| 4 | Объекты торговли и общественного питания |
| 4.1 | Строительство магазина продовольственных и не продовольственных товаров по ул. Жуковская | 100-200 м2 | Первая очередь |
| 4.2 | Строительство магазина в районе ул. Киевской | 70-100 м2 | Первая очередь |
| 4.3 | Строительство магазина в дер. Алешинка | 70-100 м2 | Первая очередь |
| 4.4 | Перевод торговли из мелких временных объектов в стационарные | - | Первая очередь |
| 4.5 | Резервирования территорий в центральной части города Белоусово для организации временных ярмарок, сезонных рынков, рынков выходного дня. | - | Первая очередь |
| 5 | Объекты культурно-досугового назначения |
| 5.1 | Размещение кинотеатра в здании дома культуры | Кинотеатр на 30 мест | Расчетный срок |
| 6 | Объекты здравоохранения |
| 6.1 | Строительство больницы по ул. Гурьянова у здания поликлиники | 1 объект, с размещением стационаров всех типов | Первая очередь |
| 6.2 | Капитальный ремонт поликлиники | Ремонт с заменой материально-технической базы | Первая очередь |
| 7 | Предприятия социального и бытового обслуживания |
| 7.1 | Строительство гостиничного комплекса в районе пруда возле планируемой городской зоны отдыха. | 40 мест | Расчетный срок |
| 7.2 | Расширение сети парикмахерских, прачечных и химчисток. | - | Расчетный срок |
| 7.3 | Генеральным планом рекомендуется для расширения сети использовать нежилые помещения, встроенные в жилые дома, отдельно стоящие объекты и включать предприятия бытового обслуживания в состав торговых и торгово-развлекательных комплексов. | - | Расчетный срок |
| 8 | Объекты спортивно-оздоровительного назначения |
| 8.1 | Строительство открытой спортивной площадки по ул. Лесная у здания школы искусств | Универсальная спортивная площадка для занятий летними и зимними видами спорта | Расчетный срок |
| 8.2 | Реконструкция существующего футбольного стадиона | Строительство трибун, замена травяного покрытия | Первая очередь |
| 8.3 | Организация городского пляжа на пруду реки Дырочная | С размещением: - спортивных площадок открытого типа; - лодочной станции; - кафе; - пляжа. | Расчетный срок |
| 9 | Объекты противопожарного назначения |
| 9.2 | Строительство двух противопожарных площадок (пирсов) для забора воды пожарной техникой: - на пруду ул. Севастопольская - на пруду у гаражного кооператива ул. Жуковская - на пруду в СНТ у дер. Алешинка | минимум 12 х 12 | Первая очередь |

Строительство объектов культурно-бытового обслуживания должно производится в соответствии с региональными нормативами «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области» и другими действующими нормативно-правовыми актами.

Выполнение данных мероприятий позволит поднять общий уровень культурно-бытового обслуживания в городе и тем самым создать благоприятные условия для жизни людей.

### II.1.6 Мероприятия по развитию объектов массового отдыха, благоустройству и озеленению территории

В условиях города важное значение имеют естественные ландшафты, в том числе мелкие в селитебной зоне. Такие территории требуют сохранения.

Создание рекреационных зон и установление их правового режима осуществляются при зонировании территорий в соответствии с Земельным Кодексом РФ (глава 15) и Градостроительным Кодексом РФ (глава 4). Указанными законодательными актами предусматривается, что рекреационные зоны выделяются при определении территориальных зон, а их правовой режим устанавливается градостроительными регламентами.

Рекреационные зоны предназначены для организации массового отдыха населения и обеспечения благоприятной экологической обстановки, включают территории парков, садов, скверов, озелененных набережных, а также лесопарков. Важнейшим фактором, влияющим на состояние воздушного бассейна является количество зеленых насаждений. Площадь озелененных территорий на расчетный срок в городе Белоусово принимается в размере 8 м2/чел., площадь зеленых насаждений на территории города на расчетный срок должна составить 6,8 га.

В Проекте генерального плана предусмотрены соответствующие мероприятия, представленные таблице № 6.

Таблица 6

| № п/п | Наименование мероприятия | Этапы реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Объекты массового отдыха |
| 1.1 | Организация городского пляжа на пруду реки Дырочная | Первая очередь |
| 2 | Благоустройство территорий населенных пунктов и зоны отдыха Формирование природно-экологического каркаса городского поселения |
| 2.1 | Устройство детских игровых и спортивных площадок внутри жилых кварталов | Расчётный срок |
| 2.2 | Озеленение центральной части г. Белоусово | Расчётный срок |
| 2.3 | Общая очистка береговой полосы реки Дырочная и пруда | Первая очередь |
| 2.4 | Озеленение ул. Московская и ул. Жуковская | Первая очередь |
| 2.5 | Восстановление и реабилитация основных структурных элементов ландшафта: крупных оврагов, долин малых рек и ручьев | Расчетный срок |
| Очистка и облагораживание малых природных ландшафтов – задача города, но ее можно решать, привлекая жителей и различные организации, возможно формирование добровольных школьных и студенческих отрядов. |

### II.1.7 Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры

Улично-дорожная сеть города является частью городских путей сообщения, обеспечивающих необходимые грузовые и пассажирские связи между отдельными функциональными зонами города и внутри отдельных зон и других городских территорий. Основными элементами улично-дорожной сети являются скоростные дороги, магистральные улицы и дороги; улицы и дороги местного значения. Улично-дорожная сеть составляет часть городской территории, ограниченной красными линиями и предназначенной для движения транспорта и пешеходов; прокладки различных сетей инженерного оборудования; размещения зеленых насаждений.

Транспортное сообщение городского поселения на расчетный срок обеспечивается автомобильным транспортом, в роли общественного транспорта используется автобус.

В развитии автотранспортной сети приоритет отдается реконструкции и модернизации существующей  сети, оборудованию парковочных мест, остановок маршрутных транспортных средств. Так как количество транспорта с каждым годом увеличивается необходимо пересмотреть подходы к  транспортной логистике: перенаправлять основные потоки транспорта, регулировать скоростной режим движения светофорами и искусственными неровностями.

К концу расчетного срока уровень автомобилизации прогнозируется равным 350 машин на 1000 жителей. В районах индивидуальной жилой застройки на стадии проектирования необходимо учитывать размещение гаражей.

Перечень мероприятий территориального планирования и этапы их реализации по развитию транспортной инфраструктуры

Таблица 7

| № п/п | Наименование мероприятия | Этапы реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Устройство дорог с асфальтовым покрытием, в т.ч. ремонт дорожного полотна |
| 1.1 | Асфальтирование и ремонт дорог по улицам: Гурьянова, Калужская, Колхозная, Садовая, Киевская, Набережная, Комсомольская, Северная, Школьная, Лесная, Текстильная, Строительная, Парковая, Почтовая, Севастопольская, Промышленная и пер. Полевой. | Расчетный срок |
| 1.2 | Асфальтирование и ремонт автодороги от ул. Московской д. 74 до дер. Алешинка | Расчетный срок |
| 1.3 | Асфальтирование и ремонт автодороги на дер. Колесниково. | Расчетный срок |
| 1.4 | Реконструкция ул. Московская до 4 полос | Первая очередь |
| 1.5 | Реконструкция ул. Жуковская до 4 полос | Расчетный срок |
| 1.6 | Ремонт дворовых территорий с организацией дополнительных парковочных мест | Расчетный срок |
| 2 | Объекты транспортной инфраструктуры |
| 2.1 | Строительство двух безсветофорных транспортных развязок разных уровней по ул. Московская (автодорога федерального значения А 101 «Москва – Малоярославец – Рославль» | Первая очередь |
| 2.2 | Установка двух светофоров по ул. Московскя | Расчетный срок |
| 2.3 | Установка одного светофора по ул. Жуковская | Расчетный срок |
| 2.4 | Устройство шумо-защитных экранов комбинированного типа вдоль ул. Московской | Первая очередь |
| 2.5 | Строительство четырех надземных пешеходных переходов по ул. Московская | Расчетный срок |
| 2.6 | Строительство одного надземного пешеходного перехода ул. Жуковская | Расчетный срок |
| 2.7 | Установка автобусной остановки по ул. Московская в районе дома 5 | Первая очередь |

На участках планируемой жилой застройки предлагается дифференциация улиц по транспортному назначению с подразделением на следующие категории:

- магистральные улицы в жилой застройке шириной 20 м;

- улицы в жилой застройке 15 метров;

- проезды шириной 10 м.

### II.1.8 Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия

В соответствии с пунктом 1 статьи 36 Федерального закона  проектирование и проведение землеустроительных, земельных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия либо при обеспечении заказчиком работ указанных в пункте 3 статьи  36 Федерального закона требований к сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия.

На основании статьи 40 Федерального закона сохранение объектов культурного наследия  - направленные на обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия ремонтно-реставрационные работы, в том числе консервация объекта культурного наследия, ремонт памятника, реставрация памятника или ансамбля, приспособление объекта культурного наследия для современного использования, а так же научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научно-методическое руководство, технический и авторский надзор. В исключительных случаях под сохраняем объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы, осуществляемые в порядке, определенном статьей 45настоящего Федерального закона, с полным или частичным изъятием археологических находок из раскопок.

Размещение объектов нового строительства на территориях населенных пунктов городского поселения будет, осуществляется на территориях, свободных от расположения объектов культурного наследия и объектов археологического наследия.

На основании пункта 2 статьи 36 и пункта 1 статьи 37 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации» в случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающими признаками объекта культурного наследия в соответствии со статьей 3 Федерального закона, земляные, строительные и иные работы должны быть исполнителям работ немедленно приостановлены. Исполнитель работ обязан проинформировать государственный орган Калужской области по охране объектов культурного наследия об обнаруженном объекте. В проекты проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов до включения данных объектов в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в порядке, установленным Федеральным законом, а действие положений землеустроительной, градостроительной и проектной документации, градостроительных регламентов на данной территории приостанавливается до внесения соответствующих изменений.

### II.1.9 Мероприятия по улучшению состояния окружающей среды

Рекомендации и предложения по предотвращению и снижению неблагоприятных последствий, восстановлению и оздоровлению природной среды городского поселения:

- предусмотреть устройство инженерных сооружений по дренажу грунтовых вод типа «верховодка» с площадок строительства;

- предусмотреть специальные защитные меры на местности для предотвращения загрязнения водоемов и грунтовых вод;

- во время производства строительно-монтажных работ предусмотреть процессы, обеспечивающие минимальное количество отходов строительных и отделочных материалов;

- при строительстве применять наиболее современную, экологически менее опасную строительную технику и технологии.

В целях снижения негативного воздействия среды обитания на здоровье населения необходима реализация следующего комплекса мероприятий:

Для улучшения состояния атмосферного воздуха необходимо:

1. Увеличение площади зелёных насаждений вдоль автодорог и промышленных предприятий.

2. Совершенствование структуры сети мониторинга загрязнения города.

Технологии размещаемых новых производств должны отвечать санитарно-экологическим требованиям с использованием современного пылегазо-очистного оборудования с соблюдением размеров санитарно-защитных зон до жилой застройки.

Для улучшения состояния поверхностных водоемов необходимо:

1. Развитие систем канализации и очистки вод: хозяйственно-бытовых, ливневых.

2. Благоустройство мест массового отдыха населения.

3. Мероприятия на реках, прудах и родниках (проведение расчистки русел от наносов и растительности, дноуглубительные работы восстановление дренирующей способности рек, повышение водности и улучшение их рекреационного состояния).

4. Обустройство водоохранных зон и прибрежно-защитных полос. Предусматривает оборудование прибрежной территории, защиту водных объектов от воздействия объектов-загрязнителей, обвалование объектов-загрязнителей и вынос их из водоохраной зоны, проведение лесопосадок.

5. На вновь строящихся водопроводах и водозаборных сооружениях необходимо использование СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

6. Водоснабжение новой жилой застройки следует производить от централизованных систем.

7. Расчистка дна пруда на реке Дырочной, расчистка прибрежной полосы и укрепление берегов.

Для улучшения состояния почв необходимо:

1. Совершенствование системы санитарной очистки бытового мусора.

2. Проведение мероприятий по борьбе с водной и ветровой эрозией (укрепление крутых склонов, поперечная распашка склонов).

3. Организация системы управления отходами производства и потребления.

4. Внедрение технологий утилизации отходов производства и потребления.

5. Защита почв от загрязнений тяжелыми металлами.

6. Реализация комплекса мероприятий, направленных на рациональное использование земель.

7. Применение безопасных реагентов при уборке городской территории.

Основные санитарно-гигиенические, противоэпидемиологические и оздоровительные мероприятия:

1. Обеспечение нормируемых СЗЗ при размещении новых и реконструкции (техническом перевооружении) существующих производств, в соответствии с СаНПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 “Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов”.

2. Организация СЗЗ от объектов:

- производственных объектов;

- коммунально-бытовых;

3. Организация зон санитарного разрыва:

- от автодорог

- от магистральных газопроводов (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

### II.1.10 Мероприятия по санитарной очистке территории

Развитие системы сбора и транспортировки бытовых отходов, на расчетный срок, должна включать в себя следующие мероприятия:

1. Развитие обязательной планово-регулярной системы сбора, транспортировки бытовых отходов и их обезвреживание и утилизацию (с предварительной сортировкой).

2. Планово-регулярная система должна включать подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов (и необходимую сортировку), сбор и вывоз отходов с территорий домовладений, организаций, зимнюю и летнюю уборку территорий, утилизацию и обезвреживание специфических отходов и вторичных ресурсов, утилизацию и обезвреживание отходов на специальных сооружениях.

3. Организация селективного сбора отходов (бумага, стекло, пластик, текстиль, металл) в местах их образования, упорядочение и активизация работы предприятий, занимающихся сбором вторичных ресурсов.

4. Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 50 м, но не более 100 м. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.

5. Отходы транспортируются на существующий полигон ТБО в районе дер. Стрелковка.

Норматив накопления бытовых отходов для города с учетом общественных зданий равен 1400-1500л на 1 чел. в год.

Прогнозируемое накопление отходов за год (от 8,5 тыс. чел) = 12 750 000л =12 750 м3.

Прогнозируемое накопление отходов за 1 день (от 8,5 тыс. чел) = 34,9 м3.

При условии, что вывоз мусора будет осуществляться каждый день, можно рассчитать  количество дополнительных контейнеров для сбора и временного хранения мусора (средний объем 0,75м3). Количество контейнеров установленных на территории городского поселения должно составить минимум– 47 шт.

В зимний период времени важно  осуществлять уборку снега с улиц и дорог города. Утилизацию снега предлагается осуществлять с помощь подвижных снегоплавильных установок, работающих на принципе водонагревающего котла. Вода и выхлопы разделяются, что препятствует загрязнению сточных вод. Отработанные сточные воды удаляются в канализационный колодец.

Весной с улиц города вывозится большое количество песка, используемого зимой в качестве  абразива против наледи. В дальнейшем, чтобы уменьшить его количество,  необходимо переходить на новые способы уборки территорий. Применение каменной крошки (мраморной или гранитной) фракции 2-5 мм получило положительное заключение государственной экологической экспертизы.

Структура мрамора такова, что он, по сравнению с гранитом обладает более высокой теплоемкостью, что способствует более быстрому разрушению наледи. Для посыпки вручную обычно используют фракцию 2-6 мм, для механического нанесения более пригодна фракция 0,63-3 мм. Еще одним безусловным достоинством гранитной крошки является то, что возможно ее повторное использование.

### II.1.11 Мероприятия по обеспечению территории городского поселения местами захоронения

В настоящее время захоронения производятся на кладбищах за пределами городского поселения в СП «Деревня Верховье» на городском кладбище города Обнинск, на кладбище у дер. Доброе и в ГП «Город Жуков» на городском кладбище города Жуков.

Целесообразно не размещать новые кладбища на территории городского поселения. На перспективу для захоронений предлагается использовать проектируемое кладбище западнее дер. Передоль МО СП «Деревня Верховье» расположенное в 7 км от города Белоусово.

### II.1.12 Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры

Выбор проектных инженерных решений должен производиться в соответствии с техническими условиями на инженерное обеспечение территории.

В результате подключения к инженерным сетям новой  и уже существующей жилой, социально-бытовой и промышленной  застройки, нагрузка на них увеличится. Общей проблемой инженерной инфраструктуры является износ основных фондов.

Перечень мероприятий территориального планирования по обеспечению инженерной инфраструктурой территории городского поселения

Таблица 8

| № п/п | Наименование мероприятия | Этапы реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Водоснабжение и водоотведение |
| 1.1 | Строительство станции водоподготовки на существующих водозаборных сооружениях г. Белоусово | Первая очередь |
| 1.2 | Реконструкция существующей системы водоснабжения г. Белоусово | Первая очередь |
| 1.3 | Закольцовка водопроводной сети для увеличения напора воды в сетях | Расчетный срок |
| 1.4 | Довести обеспеченность водоснабжением до 100 % | Расчетный срок |
| 1.5 | Расширение существующей системы водоотведения. | Первая очередь |
| 1.6 | Строительство системы ливневой канализации Проектирование дождевой канализации следует осуществлять на основании действующих нормативных документов: СП 32.13330, СанПиН 2.1.5.980. | Первая очередь |
| 1.7 | Проектирование и строительство уличных водоводов и канализации по улицам: Колхозная, Садовая, Комсомольская, Школьная, Почтовая, Парковая, Строительная, Промышленная, Набережная. | Первая очередь |
| 1.8 | Ремонт и реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения по улицам: Жуковская, Московская, Гурьянова, Мирная. | Первая очередь |
| 1.9 | Капитальный ремонт существующих очистных сооружений г. Белоусово |  |
| 1.10 | Довести обеспеченность водоотведением до 100 % | Расчетный срок |
| 2. | Электроснабжение |
| 2.1 | Реконструкция существующих трансформаторных подстанций | Первая очередь |
| 2.2 | Перевод на энергосберегающие технологии частных домовладений, использование энергосберегающего освещения и приборов | Расчётный срок |
| 2.3 | Развитие системы уличного освещения с применением более экономичной светодиодной техники | Первая очередь |
| 3 | Газоснабжение |
| 3.1 | Закольцовка существующих газовых сетей | Первая очередь |
| 3.2 | Уровень газификации городского поселения - 100 % | Первая очередь |
| 4. | Теплоснабжение |
| 4.1 | Реконструкция и капитальный ремонт существующих котельных и тепловых сетей городского поселения | Первая очередь |
| 4.2 | Теплоснабжение отдельностоящих многоквартирных жилых домов возможно от крышных котельных. (если невозможно подключить к системе централизованного отопления и горячего водоснабжения) | Расчетный срок |
| 4.3 | Обеспечение жилых зон застройки децентрализованным теплоснабжением от автономных источников тепла (АИТ), работающих на природном газе. Для АИТ предлагаются комбинированные аппараты, обеспечивающие потребности отопительного и горячего водоснабжения. Предлагаются индивидуальные двухконтурные (бытовые) газовые котлы мощностью 9-25 кВт по основному контуру, горячее водоснабжение по второму контуру с дополнительной мощностью 6-12 кВт. | Первая очередь |
| 4.4 | Установка приборов учета ГВС и на котельные, жилые дома и другие объекты города | Первая очередь |
| 5. | Связь |
| 5.1 | Увеличение мощности существующих удаленных цифровых абонентских модулей с применением выносов, в том числе на базе аппаратуры бесполосного широкополосного доступа | Расчётный срок |
| 5.2 | Развитие сети SDH, MPLS на базе ВОЛС | Расчётный срок |
| 5.3 | Расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая «Интернет» | Расчётный срок |

Расчетные расходы воды на территории городского поселения

таблица № 9

| Расчетные сроки | Численность населения | Норма СНиП 2.04.01-85* | Расходы водопотребления и водоотведения, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Водопотребление | Водоотведение (среднесуточное) | Водопотребление максимальное суточное, К= 1,2 |
| Современное состояние (2012год) | 8407 | 300 | 2522,1 | 2522,1 | 3026,5 |
| Первая очередь(2023г) | 8450 | 300 | 2535,0 | 2535,0 | 3042,0 |
| Расчетный срок (2038г) | 8500 | 300 | 2550,0 | 2550,0 | 3060,0 |

Расчетные потребности в природном газе на территории городского поселения

таблица №10

| Расчетные сроки | Численность населения | Расход газа м3/ч |
| --- | --- | --- |
| Современное состояние (2012год) | 8407 | 240,2 |
| Первая очередь(2023г) | 8450 | 241,4 |
| Расчетный срок (2038г) | 8500 | 242,9 |

Расчетные  электрические нагрузки на территории городского поселения

таблица №11

| Расчетные сроки | Численность населения | Нагрузка, МВт |
| --- | --- | --- |
| Современное состояние (2012год) | 8407 | 5,04 |
| Первая очередь(2023г) | 8450 | 5,07 |
| Расчетный срок (2038г) | 8500 | 5,10 |

Расчетное количество стационарных телефонов городского поселения

таблица №12

| Расчетные сроки | Численность населения | Количество телефонов |
| --- | --- | --- |
| Современное состояние (2012год) | 8407 | 2800 |
| Первая очередь(2023г) | 8450 | 2815 |
| Расчетный срок (2038г) | 8500 | 2835 |

### II.1.13 Мероприятия по инженерной подготовке территории

Задачи организации территории сводятся к созданию благоприятных условий для использования ее в различных целях. При составлении проектов детальной планировки жилых и производственных районов разрабатывают соответствующие мероприятия по инженерной подготовке территории. В состав таких проектов входят: вертикальная планировка участков, обеспечивающая оптимальные условия размещения и возведения зданий, отвода дождевых и талых вод, создание необходимых уклонов улиц и дорог и прокладки инженерных сетей.

Мероприятия по инженерному оборудованию разрабатываются в составе проектов детальной планировки и проектов застройки. А выбор способа прокладки определяются технико-экономическими расчетами.

### Список используемой литературы:

1. ФЗ «Об охране окружающей среды». 2002 г.

3.	Федеральный закон от 24 июня 2008 г. N 93-ФЗ "О внесении изменения в статью 64 Федерального закона "Об охране окружающей среды".

4.	Федеральный закон от 06.10.03 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».

5.	ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», 1995 г.

6.	Земельный кодекс РФ  от  25.10.2001 г. № 136-ФЗ.

7.	Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

8.	Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ.

9.	Водный кодекс РФ от 03.06.06 № 74-ФЗ.

10. Приказ Министерства регионального развития РФ от 30.01.12 г. №19 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения»

11.	Постановление Губернатора Калужской области № 137 от 18.04.1997 г.

12.	Закон Калужской области от 05.07.06 № 229-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Калужской области».

13.	Доклад об использовании природных (минерально-сырьевых, водных, лесных) ресурсов и состоянии окружающей природной среды Калужской области в 2004 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, 2005 г.

14.	Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Калужской области».

15.	Схемы территориального планирования Жуковского района, ООО "Агентство "Терра", г. Жуков 2009-2013 г.

16. Проект генерального плана Городского округа «Город Обнинск» НПИПП "ЭНКО", г. Санкт-Петербург 2013 г.

17. Генеральный план МО СП «Деревня Верховье» Жуковского района, 2011 г.

18. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 г. № 19 " Об утверждение требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения и местного значения».

18.	 Доклад о состоянии природных ресурсов и охране окружающей среды на территории Калужской области в 2009 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, Калуга, 2010 г.

19.	 Демография и ресурсы устойчивого развития Калужской области, В.А.Семенов, Обнинск, 2010 г.

20.	 Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. С-Пб., 2002 г.

21.	 Охрана окружающей среды на предприятии. – Н.Д. Сорокин, С-Пб., 2005 г.

22.	 Региональные нормативы «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области». Калуга, 2010 г.

23.	 Атлас Калужской области «Золотая Аллея». Калуга, 2001 г.

24.	 Красная книга Калужской области «Золотая аллея». Калуга, 2006 г.

25.	 Гигиеническая оценка качества почвы населённых мест. МУ 2.1.7.730-99.

26.	 Археологическая карта России, Калужская область. РАН ИА, М., 2006 г., стр. 62-64, 82.

27.	 Романенко Э.М., Филиппович В.Ф. и др., «Отчет о комплексной гидрогеологической, инженерно-геологической, геологической съемки с общими поисками, эколого-геохимическими и эколого-радиометрическими исследованиями» М 1:50 000. КЛГ. Областной геологический фонд № 2700.

33. Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Экологическая геоморфология». М. 2004 г.

34.	 Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Рельеф среды жизни человека» (экологическая геоморфология), М. 2002 г.